## Slide 1
프로젝트 명 : HEN_PROJECT
컴퓨터공학과 김명현, 이재빈
지도교수 : 허의남 교수님
2020-1 Capstone Design 1
실내 문서 전달 자율주행 카트 개발을 위한 객체 인지 및 충돌 방지 모듈 개발
Autonomous
Vehicle

## Slide 2
CONTENTS
01 연구 배경 및 기술 동향 분석
02 연구 목표 및 개념 설계
03 상세 설계 및 개발
04 성능 개선
05 데모 시나리오 / 데모 시연
06 결론 및 고찰

## Slide 3
01
연구 배경 및 기술 동향
Autonomous
Vehicle

## Slide 4
01
연구 배경
5G 이동 통신 + Machine Learning
현대자동차 : 2022년까지 Lv3단계 자율주행 시스템 구축 전망
(SAE 미국 자동차 학회 자율주행 발전단계)
현재 실외 용 자율 주행 자동차에 관한 연구가 활발히 이루어지는 추세
Autonomous
Vehicle

## Slide 5
01
기술 동향 분석
실내 환경으로 발생하는 제약
Guide Line(차선) 부재
이동객체(사람)의 왕래가 잦음
센서의 물리적 한계(LIDAR / LRF Sensor)
구분 | 연구 내용 | 한계점
SLAM기반 자율주행 카트 | IMU, LIDAR 센서를 사용하여 구현 | 반사율이 높은 환경에서의 정확한 거리인식 어려움
클라우드 연계 자율주행 맵 시스템 기술 동향 | 클라우드와 연계하여 자율주행 맵 구성 | 주행 경로 상 장애물이 위치할 가능성이 높고, 실내의 좁은 통로 특성상 많은 우발적 요소 예상
위치 추정, 충돌 회피, 동작 계획이 융합된 이동 로봇의 자율주행 기술 | 지도 정보, LRF센서를 바탕으로 한 장애물 인식, MCL 알고리즘, 삼각측량 법을 사용하여 장애물로부터의 회피알고리즘 구현 | 센서길이의 제약으로 인해 장애물감지거리가 55cm에 불과

## Slide 6
02
연구 목표 및 개념 설계
Autonomous
Vehicle

## Slide 7
02
연구 목표
실내 문서 전달 자율주행 카트 개발을 위한
이동객체 인지 및 충돌 방지 모듈 개발

## Slide 8
02
개념 설계
Text Recognition
Human Recognition

## Slide 9
02
개념 설계
동작 시나리오

## Slide 10
03
설계 및 개발
Autonomous
Vehicle

## Slide 11
03
구현 환경[HW / SW]
HW 환경
라즈베리파이 4모델 B
브로드컴 BCM2711, 쿼드 코어 Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit SoC @ 1.5GHz
4GB LPDDR4-3200 SDRAM
카메라 모듈 V2 8Megapixel
SW 환경
Python3
OpenCV4.2.0 with python3
TensorFlow, Keras
SVHN(Street View House Numbers) Data set

## Slide 12
03
Text Recognition Module
실내 명패(Door Plate) 인지 모듈 시나리오
카트 양측면으로부터 실시간 영상 획득
프레임마다 Door Plate Crop (30 Frame/Sec)
- Door Plate Size, Location으로 Recognition
- 이미지의 평균색을 추출하여 Door Plate Recognition
Crop된 이미지(48*48)를 구축된 Model에 Load & Predict
- SVHN Data Set + 실내환경 특화 Data Set
M.L Model

## Slide 13
03
Text Recognition Module
Data Set 구축 & Model 구축 과정

## Slide 14
03
Human Recognition Module
사람 (Human) 인지 모듈 시나리오
카트 전방으로부터 실시간 영상 획득
프레임마다 Human Detect (20 Frame/Sec)
인식된 객체로부터 제어 모듈에 1차원 배열 값 전달
예상 이동경로 Drawing
GRAY
Gray Scale 변환, 8*8 scale window 히스토그램 계산
- 미리 훈련된 SVM모델 사용[OpenCV API 제공]

## Slide 15
03
Human Recognition Module
각각의 사각형에 대해 8방향의 히스토그램 계산
HOG 디스크립터 처리 과정
윤곽선 검출
히스토그램의 방향을 통해 객체 검출
HOG 디스크립터 : 보행자 검출 목적의 특정 디스크립터
- SIFT, SURF, ORB : 객체의 지역적 특성표현은 뛰어나나, 전체적인 모양을 특징잡기 어려움
- HOG : 대상 객체의 일반화를 통해 같은 객체로 인식

## Slide 16
04
성능 개선
Autonomous
Vehicle

## Slide 17
04
성능개선 [ Text Recognition ]
이미지 크롭 잡음 [Crop Image Noise]
전략1) Blur옵션 적용 크롭 이미지 정확도 8%
전략2) Blur옵션 미적용, crop 이미지의 좌표 필터링 정확도 40%
전략3) 전략2 + 크롭 된 이미지의 평균 RGB값 추출, 필터링 정확도 84%
* 동일 영상에서 Door Plate를 대상으로 크롭의 성능테스트 진행. 정확도는 크롭이미지 100장 중 올바른 Crop이 이루어진 이미지의 비율로 규정

## Slide 18
04
성능개선 [ Text Recognition ]
실내환경 특화 데이터셋 구축
전략1) 실내 정보만으로 Data Set 구성 [모델 예측 정확도 20%]
전략2) SVHN 모델이용 [모델 예측정확도 70%] 노이즈 필터링 불가능
전략3) SVHN DataSet + 실내 특화 데이터셋 [정확도 84%]
* 정확도 : 모델 예측도

## Slide 19
05
데모 시나리오 / 시연
Autonomous
Vehicle

## Slide 20
05
데모 시나리오 [ Text Recognition ]
명패 인식 [Text Recognition]
현재 카트의 모터 문제로 인해 카트는 삼각대로 대체하여 데모 시연
- 카메라 높이 90cm
- 카메라 각도 : 바닥으로부터의 수직선 기준 25º
- 출력 해상도 : [720 * 380] pixel

## Slide 21
05
데모 시나리오 [ Human Recognition ]
사람 인식 [Human Recognition]
사람 인식 여부를 실시간 영상으로 출력
가상 PATH 출력 (카트 이동회피 경로)
PATH

## Slide 22
06
결론 및 고찰
Autonomous
Vehicle

## Slide 23
06
결론 및 고찰
향후 연구
결론
이미 저장된 지도 정보가 아닌 상황에 따라 유연한 대응을 할 수 있는 자율 주행 카트 개발
근거리 : LIDAR센서를 활용한 즉각적인 대응 가능
원거리 : 영상처리, 머신 러닝 모델을 통해 이동경로 예측 / 카트의 자체 위치파악 구현
기기 제어 권한을 부여 및 승인할 수 있는 생체인식 기능[Face ID]과 하드웨어적 구현[로봇 팔]을 통해 실질적으로 카트의 전달 기능을 구현한 보다 최적화된 기기 구현 목표.

## Slide 24
Thank you
2020-1 Capstone Design 1
Autonomous
Vehicle